## Slide 1: Jaringan Multimedia
Sritrusta Sukaridhoto, ST. Ph.D.
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya – SMK Lamongan

## Slide 2: Daftar Isi
Hari 1
  Multimedia Protocol
Hari 2
  IP Telephony
    H.323
    SIP
  Media Server
Hari 3
  DLNA

## Slide 3: Multimedia Protocol
Hari - 1

## Slide 4: Jaringan Multimedia
Media
Jaringan, mengirimkan ke orang lain
Bagaimana ?
MULTIMEDIA PROTOCOL

## Slide 5: Multimedia Protocol
Komponen pada Multimedia protocol
  RTP = Real-time Transport Protocol
    Standar protokol yang digunakan untuk mengirim data Audio dan Video secara real-time berupa streaming media.
  RTCP = RTP Control Protocol
    RTP digunakan untuk mengirm data, dan RTCP adalah protokol pembantu yang mengatur dan memonitoring transmisi dan QoS.
Komponen tambahan
  Signaling
    H.323, SIP
  Deskripsi Strem Session Description Protocol
    Mendeskripsikan sesi dan konten

## Slide 6: Multimedia Protocol Stack

## Slide 7: Real-time Transport Protocol (RTP)
Mengirimkan data multimedia secara real-time seperti audio-video
Menggunakan mekanisme yang dinamis
  H.261, MPEG1/2/…
Dapat digunakan secara scalable
  Unicast, multicast, from 2 to many
Memiliki fungsi sebagai
  Content labeling
  Timing synchronization

## Slide 8: Cara kerja RTP

## Slide 9: Real-time Transport Control Protocol (RTCP)
Paket pengontrol waktu pengiriman pada RTP
Fungsi
  Feedback dari kualitas data yang terkirim
  Memberitahukan kepada semua jumlah partisipan
  Setiap partisipan di sesi RTP secara periodik mengirimkan RTCP paket kontrol untuk partisipan lainnya

## Slide 10: Real-Time Streaming Protocol (RTSP)
Protokol yang digunakan untuk mengontrol streaming media server
Menggunakan RTP dan RTCP untuk mengirimkan streaming
Berkolaborasi dengan HTTP
Penggunaan
  Rtsp://example.com/media.mp4

## Slide 11: RTSP
Server
  Darwin Streaming Server
  Quicktime Streaming Server
  Ffmpeg
  Youtube
  VideoLAN
  Windows Media Services
Client
  FFmpeg
  MPlayer
  Quicktime
  RealPlayer
  Skype
  VLC
  Windows Media Player

## Slide 12: Metode pada RTSP
Major
  SETUP : server mengalokasikan resource untuk stream dan start RTSP session
  PLAY : transfer stream
  PAUSE : berhenti sementara
  TEARDOWN : Membebaskan resource steram
Minor
  OPTIONS
  ANNOUNCE
  DESCRIBE
  RECORD
  REDIRECT
  SET_PARAMETER

## Slide 13: Metode pada RTSP
client
C
web
server
W
media
servers
A & V
HTTP GET
presentation description (sdp)
SETUP
PLAY
RTP audio/video
RTCP
TEARDOWN

## Slide 14: Resource Reservation Protocol (RSVP)
Protokol pada Transport layer yang digunakan untuk mengalokasikan resource di jaringan komputer.
Dapat digunakan pada host atau router, untuk mengatur Quality of Services (QoS)

## Slide 15: Contoh penggunaan RSVP
Classify & schedule
based on DSCP
Access
Access
Backbone
Diffserv Region
Per flow policing
DSCP marking
RSVP signalling
Trust Boundary

## Slide 16: Real Time Messaging Protocol (RTMP)
Protokol yang dibuat oleh Adobe untuk komunikasi antara Server media dan Flash player.
Adobe merilis secara public untuk versi yang belum fix
Variasi:
  RTMP
  RTMPS  ditambah TLS/SSL
  RTMPE  ditambah adobe encryption
  RTMPT  HTTP Tunnel

## Slide 17: Implementasi
Client
  Adobe FLASH
  MPlayer
  XBMC
  VLC
Server
  Adobe Flash Media Server
  RealNetworks Server
  Red5 Media Server

## Slide 18: Penggunaan Multimedia Protocol
IP Telephony (VoIP)
Streaming Server
Share between devices

## Slide 19: IP Telephony
Hari - 2

## Slide 20: IP Telephony
Voice Over IP (VoIP)
Berbicara jarak jauh
Protokol yang digunakan ?
Penomeran ?
Audio OK, Video ?

## Slide 21: Protocol dibalik VoIP
H.323
Session Initiation Protocol (SIP)
Media Gateway Control Protocol (MGCP)
Session Description Protocol (SDP)
Real-time Transport Protocol (RTP)
Real-time Transport Control Protocol (RTCP)
Skype protocol

## Slide 22: H.323

## Slide 23: H.323
ITU Telecommunication Standardization Sector (ITU-T)
  Protokol yang mendefinisikan komunikasi audio-video melalui packet network.
Merupakan bagian dari H.32x
  Multimedia over ISDN, PSTN/SS7 dan 3G mobile
Central  PBX
  Implementasi GATEKEEPER

## Slide 24: Contoh penggunaan

## Slide 25: Komponen H.323
Terminal
  Alat atau software pada user
Multipoint Control Unit
  Perangkat yang menggabungkan berbagai terminal untuk melakukan teleconference
Gateways
  Perangkat yang menghubungkan dengan jaringan lain seperti PSTN
Gatekeeper
  Perangkat yang mengatur pemberian “nomer” pada terminal
Border Element dan Peer Element
  Perangkat yang menghubungakan antar kelompok jaringan H.323

## Slide 26: Komponen H.323

## Slide 27: H.323 - Terminal
Software
Hardware

## Slide 28: H.323 – Multipoint Control Unit (MCU)
Hardware based
2n client
Contoh:
  Cisco MCU series
  Polycom RMX series

## Slide 29: H.323 - Gateways
Penghubung antara jaringan PSTN dengan H.323
Memiliki port FXO, FXS
Contoh:
  CISCO router + FXO/FXS module
  Linksys SPA series

## Slide 30: H.323 – Gateways - FXO/FXS
FXO = Foreign eXchange Office
FXS = Foreign eXchange Subscriber

## Slide 31: H.323 - Gateways

## Slide 32: H.323 - Gatekeeper
Memberi “nomer” pada terminal
Software
  GnuGK
Hardware
  CISCO router with gatekeeper IOS

## Slide 33: H.323 – Border/Peer Element
Konfigurasi penomeran pada gatekeeper
9xxx

## Slide 34: Session Initiation Protocol (SIP)

## Slide 35: SIP
Protokol signal komunikasi yang digunakan untuk mengontrol sesi komunikasi multimedia audio dan video melalui Internet Protocol (IP)
Desain  Internet Engineering Task Force (IETF)
Berjalan diatas protokol RTP

## Slide 36: Komponen SIP
User Agent
  UAC = User Agent Client
  UAS = User Agent Server
Server
  Proxy
  Registrar,
  Redirect
  Location
Gateway

## Slide 37: SIP – User Agent
Software
  PC X-Lite
  iPhone  Zoiper
  Android  ??
  Blackberry  ??
  Nokia  ??
Hardware
  Cisco IP Phone

## Slide 38: SIP – Server
Proxy
  Server yang melakukan request pemanggilan
  Routing
Registrar
  Mengatur penomeran
Redirect
  Mengubah jalur pemanggilan ke luar jaringan atau jaringan lain

## Slide 39: SIP – Server (implementasi)
Proprietary
  CISCO Unified Communication Manager (CUCM)
OpenSource
  Asterisk PBX

## Slide 40: SIP – Asterisk (1)
Kebutuhan:
  Koneksi Internet
  PC sebagai server VoIP
  LAN
Download “AsteriskNow Software PBX” ISO
  http://www.asterisk.org/downloads
Burn DVD
Nyalakan PC dan booting dengan DVD AsteriskNow

## Slide 41: SIP – Asterisk (2)
Booting
Ketik angka “1” dan ENTER
Kemudian akan dimulai installasi dengan GUI

## Slide 42: SIP – Asterisk (3)
Mengatur timezone
Pilih “Asia/Jakarta”

## Slide 43: SIP – Asterisk (4)
Mengisikan password untuk ROOT

## Slide 44: SIP – Asterisk (5)
Memilih jenis partisi
Pilih “Use All Space”

## Slide 45: SIP – Asterisk (6)
Tunggu proses installasi hingga selesai

## Slide 46: SIP – Asterisk (7)
Reboot PC

## Slide 47: SIP – Asterisk (8)
Perhatikan IP address server
Sebelum sistem dipakai, perlu dilakukan update aplikasi.
Login dengan user “root”
Jalankan perintah “yum update”

## Slide 48: SIP – Asterisk (9)
Akses ke server VoIP
Login = admin
Pass = admin

## Slide 49: SIP – Asterisk – Extention (1)
Setelah login dengan admin
Klik
  Applications  Extentensions
Pilih “Generic SIP Device”
Dan “submit”

## Slide 50: SIP – Asterisk – Extension (2)
Isikan
  User extension = 302
  Display name = user1
  Secret = user123
Submit & Apply Changes

## Slide 51: SIP – X-lite (1)
Isi
  Account name = user1
  User ID = 302
  Domain = IP server
  Password = user123
  Display name = user1
  Authorization name = 302

## Slide 52: SIP – X-lite (2)
Test echo
  Dial *43

## Slide 53: Media Server

## Slide 54: Media Server
Server
  Tempat penyimpanan multimedia
  Share file multimedia
Bagaimana cara “share” data ?

## Slide 55: Metode Share
File sharing
  FTP, NFS, Windows Share, Web (HTTP)
Streaming
  Youtube (flash), Darwin / QuickTime Server, Real Media Server, Windows Media Server, Red5 Media Server, Adobe Media Server

## Slide 56: Red5
http://www.red5.org
The Open Source Media Server
  Based on JAVA
  RTMP
Client  Adobe Flash Player

## Slide 57: Red5 - installasi
Download source
Extract
  Tar zxvf red5-1.0.0.tar.gz
Masuk ke directory red5
Run
  ./red5sh
Akses melalui web browser
  http://localhost:5080

## Slide 58: OpenMeetings
Web application for conference
  Support audio video
  Recording
  Screen sharing
  Whiteboard and chat
http://openmeetings.apache.org/

## Slide 59: OpenMeetings - Installation
Ikuti langkah di dokumen OpenMeetings - Debian

## Slide 60: DLNA

## Slide 61: Digital Living Network Alliance
Based on UPnP
Organisasi non-profit yang mengatur cara sharing multimedia antar perangkat
Apple tidak termasuk

## Slide 62: DLNA Classes
Home Network Devices
  Digital Media Server (DMS)  storage and share : NAS
  Digital Media Player (DMP)  play media from DMS
  Digital Media Renderer (DMR)  receive media and play
  Digital Media Controller (DMC)  find DMS send to DMR
  Digital Media Printer (DMPr)  printer
Mobile Handheld Devices
  Mobile Digital Media Server (M-DMS)
  Mobile Digital Media Player (M-DMP)
  Mobile Digital Media Uploader (M-DMU)  send media to DMS : camera
  Mobile Digital Media Downloader (M-DMD)  portable music player
  Mobile Digital Media Controler (M-DMC)
Home Infrastructure Devices
  Mobile Network Connectivity Function (M-NCF)
  Mobile Interoperability Unit (MIU)

## Slide 63: Implementasi
DMS
DMR
DMP
M-DMP

## Slide 64: XBMC
Open Source software untuk media player dan entertainment hub
Support
  Music, Movies, TVShows Pictures
  UPnP, DLNA

## Slide 65: My stuff
MacBook Pro 15
  HDMI connector
  VGA connector
  Power
Apple TV
  Power cord
  HDMI cable
Polycom
  Remote
  Speaker
  Power cable
  Triangle Microphone
  Phone audio cable
iPad 4
  Power adaptor