JAWABAN Tugas Pendahuluan

- Apa perbedaan sistem wireless dan kabel ?

Sistem Wireless

- Tidak memerlukan kabel UTP, RJ 45

- Host bisa berpindah tempat dengan mudah

- Mudah dalam penambahan koneksi client

- Kecepatan hardware max 54 Mbps

- Setiap client membutuhkan card wireless network

- Keamanan minim

Sistem Kabel

- Memerlukan kabel UTP, RJ45

- Host tidak sembarangan pindah tempat

- Perluasan koneksi client bisa menjadi masalah

- Kecepatan lebih stabil max 100 Mbps

- Setiap client membutuhkan card network

- Keamanan baik

- Sebutkan pada frekuensi berapa saja sistem wireless dapat dibangun !

  - Frekwensi 2.4 GHz menggunakan standart 802.11, 802.11 b dan 802.11 g

  - Frekwensi 5 GHz menggunakan standart 802.11 a

- Sebutkan macam peralatan wireless

- Client devices : usb, pci

- Access Point

- Antena

- Jelaskan mode koneksi ad-hoc dan infrastruktur !

- Koneksi ad-hoc

Koneksi antar client tanpa menggunakan Access Point

- Koneksi infrastructure

Koneksi antar client dengan menggunakan Access Point yang berfungsi sebagai media penghubung

- Sebutkan fitur apa saja yang dalam Access Point !

- Jenis koneksi (ad-hoc dan infrastructure)

- WEP

- SSID

Pertanyaan Setelah Praktikum

- Sebutkan sifat RF (Radio Frekwensi) !

- Sebutkan 2 teknologi spread spectrum yang digunakan oleh wireless !

- Sebutkan jenis antena berdasarkan bentuk pancaran !

- Sebutkan cara mengamankan koneksi wireless !

- Sebutkan beberapa tindak kejahatan yang ada di dunia wireless

Jawaban :

- Sebutkan sifat RF (Radio Frekwensi) !

  - Reflection

  - Refraction

  - Diffraction

  - Scattering

  - Absorption

- Sebutkan 2 teknologi spread spectrum yang digunakan oleh wireless !

  - Frequency Hopping Spread Spectrum

  - Direct Sequence Spread Spectrum

- Sebutkan jenis antena berdasarkan bentuk pancaran !

  - Omni-directional

  - Semi-directional

  - Highly-directional

- Sebutkan cara mengamankan koneksi wireless !

  - Tidak membroadcast SSID

  - Menggunakan fasilitas WEP agar data terenkripsi

  - Mendata semua mac address client yang diijinkan

- Sebutkan beberapa tindak kejahatan yang ada di dunia wireless

  - Passive attack

  - Active attack

  - Jamming attack

  - Man-in-the-middle attack